## Slide 1
AES
Add-on processor for RISC-V
Students: David Dan
Dolev Vaknin
Supervisor: Eric Herbelin
Notes: שלום לכולם, אני דולב, נמצא איתי כאן דוד.
במהלך השנה האחרונה, עבדנו על פרויקט, בהנחייתו של אריק, למימוש והטמעת מאיץ AES במעבד RISCV.
הפרויקט בוצע במעבדות ASIC2 וVLSI.

## Slide 2
In our days, where we use sensors and processors anywhere and anytime, it’s getting
very hard to keep our data safe.
There are a lot of chances to steal the information between collecting the raw data by a sensor, and encryption of that data by our processor.
The goal of this project is to design and implement an AES encryption (or any other safe encryption method) inside RISC-V processor, which can be positioned adjacent to a sensor.
In this project we are using RI5CY core embedded in Pulpenix microcontroller.
Abstract
Introduction
AES algorithm
Workflow
Methodology
Simulations
Results
Conclusions
Notes: בימינו, יש שימוש נרחב בחיישינים, שעם השנים רק הולך ומתרחב.
לרוב, החיישן והמעבד שמעבד את המידע המגיע ממנו לא נמצאים באותו מקום, והחיישן צריך לשלוח את המידע למעבד.
במשך זמן השליחה המידע חשוף ואפשר לקרוא אותו בקלות, מה שבמקרים רבים היינו רוצים למנוע.
מטרת הפרויקט היא הטמעת מאיץ AES במעבד RISCV, שנוכל למקם בצמוד לחיישן ובכך לשלוח ליחידת עיבוד המידע רק מידע שעבר הצפנה.
בפרויקט השתמשנו בליבת RI5CY מבוססת RISCV המוטמעת בבקר PULPINO

## Slide 3: Background
RISC-V
  Open ISA
  Founded by University of Berkeley, California.
  Adopted by many in both academy and industry.
PULP
  Parallel Ultra Low Power open-source computing platform
  A collaboration of ETH Zurich and University of Bologna.
PULPino
  Based on PULP platform.
  Uses RI5CY core.
PULPeniX
  Developed in Bar Ilan, Enics lab.
  A HW and SW development and simulation environment.
AES
  Advanced Encryption Standard - specification for the encryption of electronic data.
  Based on a design principle known as a substitution–permutation network.
Notes: אז קצת רקע לפני שנתחיל,
RISCV זהו סט פקודות "פתוח", כלומר, כל אחד יכול לגשת אליו ולעשות בו שימוש כרצונו וללא תשלום.
הוא פותח באוניברסיטת Berkely בקליפורניה.
PULP - מיקרו בקר שפותח בשיתוף פעולה של אוניברסיטת ציריך ואוניברסיטת בולוניה
PULPino – מיקרו בקר מבוסס PULP עם ליבת RI5CY.
PULPeniX – זה בעצם PULPino בתוספת סביבת סימולציה ופיתוח יותר מתקדמות.
AES ראשי תיבות של Advanced Encryption Standard, זהו אלגוריתם הצפנה סימטרי, כלומר, אותו מפתח משמש להצפנה ולפיענוח, הוכרז ע"י המכון הלאומי לתקנים וטכנולוגיה בארה"ב כתקן הצפנה רישמי. נכון להיום, זהו תקן ההצפנה הנפוץ ביותר.

## Slide 4
RI5CY Core
Notes: זוהי ליבת ה-RISCY מורכבת מ-4 שלבים:
IF
ID
EX
WB
התבססנו על הליבה הזאת בתכנון שלנו.

## Slide 5
Goals
Knowing RISC-V PULPENIX infrastructure
  Based on Michael and Avi project.
Integrating AES in RISC-V environment
  AES accelerator and designated new commands (While maintaining backward compatibility).
Demonstrate advantages in terms of performance
  We expect to increase in power, area (decrease in performance).
Notes: מטרות הפרויקט
הכרת תשתית ה-PULPENIX בהסתמך על הפרויקט של אבי ומיכאל
מימוש והטמנעת מאיץ AES או אלגוריתם הצפנה אחר על מעבד RISCV
ובחינת הביצועים לאחר הטמעת המאיץ ( אנו צופים שצריכת ההספק והשטח יגדלו).

## Slide 6
Possible solutions – pros and cons
 | Encryption from buffer | Encryption on-the-fly | Encryption command
Pros | Relatively secure Relatively Easy to implement | Easy to implement Encryption in early stages Economical | Can store one encrypted register
Cons | Need to encrypt 4 registers (128-bit) Requires a lot more area. | Not secure (not AES) | Not very secure Hard to implement Slow down the processor
Notes: אז נפגשנו עם אריק וליאוניד והתחלנו לחשוב על פתרונות אפשריים. במהלך הפגישה עלו 3 פתרונות אפשריים:
Encryption from buffer – זהו הפתרון הנבחר, בכל פעם שהמשתמש רוצה להצפין הוא כותב ל register file יעודי את המידע ואת מפתח ההצפנה ומריץ פקודת הצפנה.
יחסית מאובטח (יחסית מכיוון שהמידע חשוף עד שאנו כותבים 4 רגיסטרים) וקל למימוש.
דורש הרבה מקום מלבד מנוע ההצפנה אנחנו מוסיפים עוד 8 רגיסטרים.
Encryption on the fly – בפתרון זה אנו מצפינים כל רגיסטר בנפרד ולכן ניתן להצפין ישר כשהמידע מתקבל, פתרון זה חסכוני מאוד בכל הפרמטרים וקל מאוד למימוש אך החיסרון, וזה חיסרון משמעותי שלא
ניתן להצפין את המידע עם AES כי הצפנת AES דורשת לפחות 128 ביטים.
Encryption command –בכל פעם שהמשתמש רוצה להצפין מידע ששמור ברגיסטר מסוים, הוא קורא מהזיכרון את המידע בבלוק 128 הביטים הרלוונטים מפענח אותם מחליף את הערך הרצוי מצפין וכותב לזיכרון. בפתרון זה אנו משתמשים בהצפנת AES וניתן גם להצפין רגיסטר בודד אךיש לו מספר חסרונות, תהיה האטה משמעותית במעבד, נדרש לממש פיענוח, כלומר, נשלם בשטח,
ובמשך זמן הקריאה מהזיכרון והפיענוח המידע שלנו חשוף.

## Slide 7
AES algorithm
Key
Plain-Text
Key Expansion Unit
Round Key (0)
SubBytes
ShiftRows
MixColumn
Round Key (9)
SubBytes
ShiftRows
Round Key (10)
Cipher text
AES encryption is done in several rounds (10 rounds for 128 bit key), and each one of the rounds is consist of several processing steps.
…
…
Introduction
AES algorithm
Workflow
Methodology
Simulations
Results
Conclusions
Notes: אלגוריתם ה-AES בנוי מסבבים, וכל סבב ממספר שלבים
אך ראשית מתבצעת הרחבת מפתח ההצפנה מ-128 ביט ל-128*11 (1408) ביט
שלב ראשון בכל סבב הינו פעולת XOR עם 128 ביט ממפתח ההצפנה המורחב (ניתן לראות בתמונה שהדרך הנוחה להסתכל על המידע בתהליך ההצפנה היא במטריצה 4X4)
שלב שני הוא החלפת בתים, בו כל בייט מוחלף בתוצאה המתקבלת מפונקציית האש SBOX עבור אותו בייט
שלב שלישי הינו הזזת שורות, שהוא בעצם פעולת SHIFT של שורות מטריצת המידע (מטריצת 4X4, בה כל תא הוא בייט)
שלב רביעי הוא ערבול עמודות, בו מתבצע כפל מטריצי של מטריצה ספציפית ואחידה בכל אחת מעמודות המטריצה של המידע, ולאחר מכן פעולת XOR של התוצאה עם מטריצת המידע.
סבב אחרון לא כולל בתוכו ערבול עמודות, מכיוון שפעולה זו בסבב האחרון לא תורמת עוד לרמת ההצפנה.

## Slide 8
KeyExpansion
  Expanding the given key with 128 bits to 1408 bits using Rijndael's key schedule.
RotWord
SubWord
Rcon
Notes: מרחיבה את מפתח ההצפנה מ-128 ביט ל-11*128 ביטים שהם 1408 ביטים
128 ביטים ל-10 סבבים ראשונים + 128 ביטים לסוף הסבב האחרון

## Slide 9
  AddRoundKey
  Each byte of the state is combined with a byte of the round key using bitwise xor. (twice in the first round - in the beginning and in the end of the round)
Notes: שלב ראשון בכל סבבה הינו פעולת XOR עם 128 ביטים (עוקבים בין כל סבב) ממפתח ההצפנה המורחב
ניתן לראות בתמונה שהדרך הנוחה להסתכל על המידע בתהליך ההצפנה היא במטריצה 4X4, ונציג את המידע בתהליך ההצפנה בצורה כזו מעכשיו

## Slide 10
  SubBytes
    A non-linear substitution step where each byte is replaced with another according to a lookup table.
SubBytes
Notes: שלב שני הוא החלפת בתים, בו כל בייט מוחלף בתוצאה המתקבלת מפונקציית האש SBOX עבור אותו בייט

## Slide 11
ShiftRows
A transposition step where the last three rows of the state are shifted cyclically a certain number of steps.
Notes: שלב שלישי הינו הזזת שורות, שהוא בעצם פעולת SHIFT של שורות מטריצת המידע (מטריצת 4X4, בה כל תא הוא בייט), כל שורה מוזזת לפי מיקומה:
שורה 1 1>> כל בייט מוזז הזזה אחת שמאלה
שורה 2 2>> כל בייט מוזז שתי הזזות שמאלה
שורה 3 3>>
שורה 4 4>>

## Slide 12
  MixColumns (except for the last round)
    A linear mixing operation which operates on the columns of the state, combining the four bytes in each column.
MixColumns
Notes: שלב רביעי הוא ערבול עמודות, בו מתבצע כפל מטריצי של מטריצה ספציפית ואחידה בכל אחת מעמודות המטריצה של המידע.

## Slide 13
Architecture
  Flow
  Modules
Implementation
  Per module implementation
  Specific module simulation.
Integration
  Decode stage.
  Write-Back stage.
Simulation
  Full AES simulation.
  Comparison to C implementation.
Extensions
  Accessories
  Automations
Workflow
Introduction
AES algorithm
Workflow
Methodology
Simulations
Results
Conclusions
Notes: חילקנו את העבודה שלנו למספר שלבים:
התחלנו מתכנון הארכיטקטורה וחלוקה למודולים,
לאחר מכן, בשלב המימוש, מימשנו כל מודול בנפרד והרצנו סימולציות לכל מודול בנפרד.
וכשראינו שהכל תקין, חיברנו ביניהם והרצנו סימולצייה לכל יחידת ההצפנה.
אחרי זה בשלב הטמעת המאיץ, חיברנו את הכניסות והיציאות של יחידת ההצפנה ל- RISCV, והרצנו סימולציות מלאות, והשוואנו את התוצאות למימוש ב- C.
לבסוף הוספנו כל מיני סקריפטים שיקלו וייעלו את התהליך אותם נסקור בהמשך.

## Slide 14
Base architecture - selected solution
AES engine
AES register file
AES WB
128-bit data
128-bit key
32-bit
128-bit data
128-bit ciphered
32-bit
Notes: בשקף הזה אנו רואים את אותה ליבת RI5CY שראינו בהתחלה לאחר שהוספנו את המודולים של יחידת ההצפנה שמימשנו, יחידת ההצפנה מתחברת לשלב ה- decode, מקבלת מה- register file את המפתח, את המידע שרוצים להצפין ואת הכתובת אליה יכתב המידע המוצפן, ושומרת אותו register file יעודי שהוספנו, לאחר שהמשתמש מאחסן את המידע והמפתח הוא מבצע את פקוד ההצפנה, המידע והמפתח עוברים למודול AES engine שם מתבצעת בפועל ההצפנה, כשההצפנה מסתיימת המידע המוצפן עובר למודול AES WB שם משהים את ה- PIPE ומבצעים 4 כתיבות לזיכרון של המידע המוצפן בכתובת הרצויה.

## Slide 15
Commands structure
Opcode
AES register (key or data)
AES function
RISCV register
Not in use
0x3b
0x[0-3]
0x[0-4]
0x[0-31]
0x0
0x0
Notes: השלב הבא היה בחירת OPCODE לפקודות ה-AES, ומבנה פקודת ה-AES.
אנו התמשנו ב-32OP מכיוון שהוא לא בשימוש ב-PULPENIX,
מבנה הפקודה שלנו דומה לשל R TYPE, רגיסטר מטרה (AES), רגיסטר יעד (RISCV) ,ופונקצית AES (FUNCT3), שאר הביטים לא בשימוש.

## Slide 16
AES Engine Architecture
Notes: אנחנו השתמשנו מימוש קומבינטורי של AES ב-SV
כולל 9 סבבים מלאים
וסבב אחרון ללא ערבול עמודות

## Slide 17
AES Register File Architecture
Notes: מבנה הרגיסטר פייל שבנינו עבור ה-AES הינו בעל 4 רגיסטרי KEY, 4 רגיסטרי DATA, ורגיסטר WB
בנוסף נכנסים לרגיסטר פייל ומספר אותות נוספים הנחוצים לנו
אותות כתיבה, כתובת לכתיבה, מידע לכתיבה, פונקציית ה-AES, אות התחלת הצפנה,
היציאות מהרגיסטר הן 4 רגיסטרי KEY, 4 רגיסטרי DATA, רגיסטר WB ואות התחלת הצפנה

## Slide 18
AES Write Back Architecture
Notes: ארכיטקטורת AES WB מודול, מקבלים 128 ביטים של מידע מוצפן, את הכתובת אליה אנו רוצים לכתוב את המידע ואת האות aes_start שעולה כאשר המידע המוצפן מוכן.
ביציאה אנו מוציאים אות HALT שעוצר את הPIPE, אות Wr_en שמתחבר ל- LSU ומאפשר כתיבה לזיכרון. ו4 איטרציות של מידע מוצפן וכתובות סמוכות לכתוב אליהן.

## Slide 19
AES Write Back FSM
Notes: את ה- WB מודול מימשנו בעזרת מכונת מצבים, מתחילים במצב IDLE, כאשר מגיע AES_start אנו עוברים למצב WRITE,.
במצב WRITE המידע לכתיבה מתעדכן לרגיסטר אותו אנו רוצים לכתוב, והרגיסטר נשלח לכתיבה במודול ה-LSU, ועוברים למצב WAIT
במצב WAIT אנו ממתינים 6 מחזורים עד שהמידע נכתב לזיכרון, ולאחר מכן חוזרים למצב WRITE על מנת לכתוב את הרגיסטר הבא, או למצב IDLE (לאחר כתיבת הרגיסטר הרביעי)

## Slide 20
Register file simulation
Simulations
Introduction
AES algorithm
Workflow
Methodology
Simulations
Results
Conclusions
Notes: דוגמאת סימולציה של כתיבת מידע לרגיסטר פייל AES
ניתן לראות שרצינו לכתוב DEADBEEF לרגיסטר אחד ו- DEAFBABE לרגיסטר שני, והכתיבה התבצעה בהצלחה

## Slide 21
AES engine simulation
Notes: דוגמא לסימולציה של מאיץ ה-AES, ניתן לראות את תוצאת ההצפנה של המידע שטענו בסימולציה קודמת.
וידאנו שתוצאת ההצפנה שקיבלנו הינה נכונה בעזרת אלגוריתמים מהאינטרנט (בשלב זה)

## Slide 22
AES WB simulation
Notes: דוגמא לסימולציה של מודול הכתיבה, ניתן לראות את התקדמות הכתובת לכתיבה בצהוב (4+ בכל שלב), ואת התחלפות המידע לכתיבה באדום בהתאם לרגיסטר אותו אנו רוצים לכתוב.

## Slide 23
Conformity check

## Slide 24
Results
 | GenPro PULPenix | GenPro PULPenix AES | Improvement
Timing (slack) |  |  | -
Area |  |  | -
Power |  |  | -
CoreMark |  |  | 0 [%]
AES cycles |  |  | 
 | GenPro PULPenix | GenPro PULPenix AES | Improvement
Timing (slack) |  |  | 
Area |  |  | 
Power |  |  | 
CoreMark |  |  | 0 [%]
AES cycles |  |  | 
Introduction
AES algorithm
Workflow
Methodology
Simulations
Results
Conclusions
Notes: ניתן לראות שהביצועים מבחינת צריכת הספק ואורך מסלול קריטי בקושי השתנו, בעוד צריכת המקום עלתה פי ארבע.
אנו עשינו שימוש במאיץ קומבינטורי, בעוד שימוש במאיץ סינכרוני יכול להקטין את השטח, אך לעלות בהספק ובזמן.

## Slide 25
Normally synthesis is done using dc_shell’s GUI.
We decided we want to make the synthesis step automatic, in one command.
The solution is synthesis script:
  Allows us to run synthesis in one command.
  No need of dc_shell’s GUI.
  Adding file to the design can be done by adding the file name to the script.
Synthesis
Methodology
Introduction
AES algorithm
Workflow
Methodology
Simulations
Methodology
Conclusions
Notes: כשהתחלנו את הפרויקט, שלב הסינטזה היה אורך ומייגע, וכשעברנו לעבוד מהבית הרצת סינטזה הפכה לשלב בלתי נסבל (מבחינת איטיות ה-GUI).
לכן החלטנו לבנות סקריפט שיאפשר לנו להריץ סינטזה בצורה פשוטה ומהירה, וללא פתיחה של GUI איטי ומסורבל.
עם הסקריפט שבנינו קל מאוד להריץ סינטזה, וגם הוספת קבצים לסינטזה מתבצעת בצורה פשוטה.

## Slide 26
Synthesis script
Notes: סקריפט עליון מתאר את הפקודות שאנו רוצים להריץ על ה-DC_SHELL, במקרה זה הורדנו את כל הקבצים פרט לאחד (שורה ראשונה), ניתן להוסיף קבצים לסינטזה בקלות על ידי הוספה שלהם לשורה הראשונה של הסקריפט העליון.
סקריפט תחתון מכין את הסביבה להרצת הסקריפט של הסינטזה (כולל עדכון שם משתמש בקובץ הפקודות)

## Slide 27
Compilation
GCC doesn't support the new AES commands
Possible solutions:
  Write hardcoded hex commands (using asm .word).
  Update GNU’s compiler.
  Create external pre-compiler.
Notes: הקומפיילר של GNU ( GCC – Gnu Compiler Collection ) לא תומך בפקודות החדשות שהוספנו, לכן היינו צריכים למצוא פתרון עבור כתיבת הפקודות בקודים שאנחנו רוצים להריץ
פתרון ראשון היה המרת הפקודות באופן ידני, דבר ארוך ומייגע, ובכל שינוי בפקודה יש צורך לבצע את ההמרה מחדש
פתרון שני הוא עדכון של ה-GCC, אך מכיוון שגם ENICS LAB בבר אילן הזהירו אותנו מלהיכנס לקומפיילר, וגם הפקודות שהוסיפו בפרוייקט PULP לא נתמכות, הבנו שזה בעייתי.
פתרון שלישי הוא בניית סקריפט שירוץ לפני הקומפיילר של GNU, וימיר את פקודות ה-AES עבורנו.
ניתן לראות בתמונה הדפסה של הסקריפט אותו בנינו, בה הוא מכריז על הצלחה בהמרת הפקודות למספר הקסאדצימלי

## Slide 28
Python’s ctypes
Notes: שימוש בספריית CTYPES של פייטון בתוך הקומפיילר שבנינו מאפשרת לנו לייצר שדות עם גודל בביטים, ולאחד אותם לפקודה של 32 ביט

## Slide 29
Dictionaries
Notes: שימוש במילון של פייטון על מנת לקבל את מספרי הרגיסטרים לפי שם הרגיסטר, ואת מספר פונקציית ה-AES לפי שם הפקודה, מחליף את השימוש בערכים קבועים בקוד, והופך את העדכון שלו לפשוט יותר, ואת הקוד עצמו לקריא יותר.

## Slide 30
Instruction assignment
Notes: כאן אנו רואים דוגמא ליצירת אובייקט מסוג INSTR והשמה של ערכים לשדות שלו
ובתמונה למטה ודוגמא לשימוש במילון הפונקציות של AES (הרבה יותר קריא לקרוא את מספר הפונקציה של AES_RUN מהמילון לעומת השמה של המספר 4 ישירות)

## Slide 31
AES test
Notes: בקוד מולנו ניתן לראות דוגמא לכתיבת רגיסטר אחד של מידע לרגיסטר פייל AES
ודוגמא לכתיבת רגיסטר אחד של מפתח לרגיסטר פייל AES
ניתן לראות שסימולציה זו הרבה יותר קריאה לעומת פקודות הכתובות במספר בבסיס הקסאדצימלי (.word 0x45453)
(האחוזים בפקודות ה-LUI – Load Upper Immediate משמשים אותנו להצבת ערכים רנדומים ב-KEY ו-DATA לצרכי וריפיקציה)

## Slide 32
AES verification test
Notes: זוהי דוגמא לטסט של מצפין ה-AES
ניתן לראות (בכחול) שההצפנה ב-RISCV זהה להצפנה ב-C, וזהה להצפנה ב-פייטון, לכן הטסט עבר בהצלחה (בכחול)
ניתן לראות (באדום) שה-RISCV רץ ב-5417 מחזורים בעוד C רץ ב-32715 מחזורים, לכן אנו רואים שיפור משמעותי בזמן הריצה ב-RISCV AES לעומת C AES ( פי 6 יותר מהיר, באדום)
הטקסט שהצפנו בכתום, והטקסט לאחר ההצפנה בירוק, ניתן לראות שהרקע שמלווה אותנו במצגת בצד שמאל למעלה הוא בעצם הצפנה של המשפט thanks take care, בעוד שלא ניתן להבין זאת כלל ללא פענוח הטקסט המוצפן.

## Slide 33
Conclusions
Successfully integrate AES engine inside RISCV core
  Minimal effect on power and timing performance
  Significant effect on area
Create user friendly AES commands support
  Add compiling scripts that run before GNU’s compiler
  Create AES verification script
Improve existing simulation scripts
  Improve GenPro setup script
  Add new simulation options
Add synthesis script
  No need to open dc_shell to synthesize the project
Introduction
AES algorithm
Workflow
Methodology
Simulations
Results
Conclusions
Notes: לסיכום, מימשנו בהצלחה מאיץ AES בתוך מעבד RISCV, תוך שמירה על ביצועי POWER ו-TIME, אך עם השפעה ניכרת על ה-AREA
ייצרנו סביבת משתמש קלה לשימוש, הכוללת כתיבת פקודות בצורה דומה לפקודות המקוריות של RISCV, ובנוסף סקריפט בדיקה למערכת ה-AES.
שיפרנו את הסקריפטים המקוריים, והוספנו אפשרויות סימולציה.
והוספנו סקריפט סינטזה המקל על השימוש והפיתוח בבקר ה-PULPENIX.

## Slide 34
Questions?

## Slide 35
Thank you for your time!