## Slide 1
AES
Add-on processor for RISC-V
Students: David Dan
Dolev Vaknin
Supervisor: Eric Herbelin
Notes: שלום לכולם, שמי דוד ונמצא איתי פה דולב, שנינו עבדנו על פרויקט למימוש והטמעת מאיץ AES לתוך מעבד RISCV
את הפרויקט ביצענו תחת הנחייתו של אריק הרבלין ממעבדת ASIC^2 ותחת המעבדה ל-VLSI

## Slide 2
In our days, where we use sensors and processors anywhere and anytime, it’s getting
very hard to keep our data safe.
There are a lot of chances to steal the information between collecting the raw data by a sensor, and encryption of that data by our processor.
The goal of this project is to design and implement an AES encryption (or any other safe encryption method) inside RISC-V processor, which can be positioned adjacent to a sensor.
In this project we are using RI5CY core embedded in Pulpenix microcontroller.
abstract
Introduction
AES algorithm
Workflow
Performance
Simulation
Compilation
Synthesis
Notes: תקציר
בימינו, כאשר יש שימוש נרחב בחיישנים בכל מקום ובכל זמן, נעשה קשה יותר ויותר לשמור על הפרטיות שלנו.
יש המון הזדמנויות לגנוב מידע בין חיישן האוסף מידע, ובין המעבד שמעבד את המידע ודואג להצפין אותו. לדוגמא: חיישן נפח של מערכת אזעקה, חיישני משקל בכניסה לחנויות, עיניות IR בכניסה לחניונים וכו'.
מטרת הפרויקט היא מימוש מאיץ הצפנה (בעדיפות על מאיץ AES) על מעבד RISCV, שיאפשר למקם את מעבד ה-RISCV על החיישן, ולעבד ולהצפין את המידע לפני העברתו הלאה.
בפרויקט זה אנו עושים שימוש במעבד RISCY שמוטמע על מיקרו בקר PULPENIX, שמיד נפרט עליהם.

## Slide 3: background
RISC-V
  Open ISA
  Founded by University of Berkeley, California.
  Adopted by many in both academy and industry.
PULP
  Parallel Ultra Low Power open-source computing platform
  A collaboration of ETH Zurich and University of Bologna.
PULPino
  Based on PULP platform.
  Uses RI5CY core.
PULPeniX
  Developed in Bar Ilan, Enics lab.
  A HW and SW development and simulation environment.
AES
  Advanced Encryption Standard - specification for the encryption of electronic data.
  Based on a design principle known as a substitution–permutation network.
3
Notes: רקע קצר על המערכות בהם עשינו שימוש
ריסק5 – מעבד קוד פתוח חינמי (חופשי מתמלוגים), פותח באוניברסיטת ברקלי
פאלפ – מיקרו בקר העושה שימוש בליבת ריסק5, פותח בשיתוף פעולה של אוניברסיטת ציריך ואוניברסיטת בולוניה
פאלפינו – מיקרו בקר מבוסס על הפאלפ, בעל ליבת ריסקי שהוא גרסה של RISCV בעלת 4 שלבי פייפ
פאלפאניקס – פאלפינו בתוספת סביבת סימולציה ופיתוח יותר מתקדמות (סקריפטים נוספים)
AES – אלגוריתם הצפנה מסוג - צופן בלוקים סימטרי – הצפנה בבלוקים, עם מפתח הצפנה זהה למפתח פענוח

## Slide 4
Goals
Knowing RISC-V PULPENIX infrastructure
  Based on Michael and Avi project.
Integrating AES in RISC-V environment
  AES accelerator and designated new commands (While maintaining backward compatibility).
Demonstrate advantages in terms of performance
  We expect to increase in power, area (decrease in performance).
4
Notes: מטרות הפרויקט
לערוך היכרות עם תשתית ה-PULPENIX בהסתמך על הפרויקט של אבי ומיכאל
לממש ולהטמיע מאיץ AES או אלגוריתם הצפנה אחר על מעבד RISCV
להציג חסרונות ויתרונות מבחינת ביצועים שלאחר מימוש

## Slide 5
Possible solutions – pros and cons
 | Encryption from buffer | Encryption on-the-fly | Encryption command
Pros | Relatively secure Relatively Easy to implement | Easy to implement Encryption in early stages Economical | Can store one encrypted register
Cons | Need to encrypt 4 registers (128-bit) Requires a lot more area. | Not secure (not AES) | Not very secure Hard to implement Slow down the processor
5
Notes: כעת נפרט על פתרונות אפשריים לבעיית ההצפנה בריסק5
הצפנה מחוצץ (באפר) – אחסון 4 רגיסטרים בבאפר, הצפנתם, ואחסונם בזיכרון.
הצפנה תוך ריצה – הצפנת רגיסטר בודד, לא ב-AES.
פקודת הצפנה – הבאת 4 רגיסטרים מהזיכרון, פענוח, החלפת תוכן אחד הרגיסטרים, הצפנה מחדש ואחסון בזכרון.
הפתרון הנבחר היה הצפנה מחוצץ, מכיוון שהוא מאובטח יחסית, קל למימוש, ואין צורך בהבאת מידע מהזכרון אלא רק כתיבת מידע בזכרון

## Slide 6
AES algorithm
Key
Plain-Text
Key Expansion Unit
Round Key (0)
SubBytes
ShiftRows
MixColumn
Round Key (9)
SubBytes
ShiftRows
Round Key (10)
Cipher text
AES encryption is done in several rounds (10 rounds for 128 bit key), and each one of the rounds is consist of several processing steps.
…
…
6
Introduction
AES algorithm
Workflow
Performance
Simulation
Compilation
Synthesis
Notes: אלגוריתם ה-AES בנוי מסבבים, וכל סבב ממספר שלבים
אך ראשית מתבצעת הרחבת מפתח ההצפנה מ-128 ביט ל-128*11 (1408) ביט
שלב ראשון בכל סבבה הינו פעולת XOR עם 128 ביט ממפתח ההצפנה המורחב
שלב שני הוא החלפת בתים, בו כל בייט מוחלף בתוצאה המתקבלת מפונקציית האש SBOX עבור אותו בייט
שלב שלישי הינו הזזת שורות, שהוא בעצם פעולת SHIFT של שורות מטריצת המידע (מטריצת 4X4, בה כל תא הוא בייט)
שלב רביעי הוא ערבול עמודות, בו מתבצע כפל מטריצי של מטריצה ספציפית ואחידה בכל אחת מעמודות המטריצה של המידע, ולאחר מכן פעולת XOR של התוצאה עם מטריצת המידע.
סבב אחרון לא כולל בתוכו ערבול עמודות, מכיוון שפעולה זו בסבב האחרון לא תורמת עוד לרמת ההצפנה.

## Slide 7
KeyExpansion
  Expanding the given key with 128 bits to 1408 bits using Rijndael's key schedule.
RotWord
SubWord
Rcon
7
Notes: מרחיבה את מפתח ההצפנה מ-128 ביט ל-11*128 ביטים שהם 1408 ביטים
128 ביטים ל-10 סבבים ראשונים + 128 ביטים לסוף הסבב האחרון

## Slide 8
  AddRoundKey
  Each byte of the state is combined with a byte of the round key using bitwise xor. (twice in the first round - in the beginning and in the end of the round)
8
Notes: שלב ראשון בכל סבבה הינו פעולת XOR עם 128 ביטים (עוקבים בין כל סבב) ממפתח ההצפנה המורחב

## Slide 9
  SubBytes
    A non-linear substitution step where each byte is replaced with another according to a lookup table.
SubBytes
9
Notes: שלב שני הוא החלפת בתים, בו כל בייט מוחלף בתוצאה המתקבלת מפונקציית האש SBOX עבור אותו בייט

## Slide 10
ShiftRows
A transposition step where the last three rows of the state are shifted cyclically a certain number of steps.
10
Notes: שלב שלישי הינו הזזת שורות, שהוא בעצם פעולת SHIFT של שורות מטריצת המידע (מטריצת 4X4, בה כל תא הוא בייט), כל שורה מוזזת לפי מיקומה:
שורה 1 1>>
שורה 2 2>>
שורה 3 3>>
שורה 4 4>>

## Slide 11
  MixColumns (except for the last round)
    A linear mixing operation which operates on the columns of the state, combining the four bytes in each column.
MixColumns
11
Notes: שלב רביעי הוא ערבול עמודות, בו מתבצע כפל מטריצי של מטריצה ספציפית ואחידה בכל אחת מעמודות המטריצה של המידע, ולאחר מכן פעולת XOR של התוצאה עם מטריצת המידע.

## Slide 12
RI5CY Core
12
Notes: ליבת ה-RISCY מורכבת מ-4 שלבים:
IF
ID
EX
WB
אנו התבססנו על ליבה זו בתכנון לוגיקת ההצפנה.

## Slide 13
Architecture
  Flow
  Modules
Implementation
  Per module implementation
  Specific module simulation.
Integration
  Decode stage.
  Write-Back stage.
Simulation
  Full AES simulation.
  Comparison to C implementation.
Extensions
  Accessories
  Automations
Workflow
13
Introduction
AES algorithm
Workflow
Performance
Simulation
Compilation
Synthesis
Notes: תהליך העבודה שלנו התחלק למספר תחנות:
ארכיטקטורה – תכנון המאיץ, המודולים שלו, ואין הוא יעבוד בתוך ה-RISCV
מימוש – ראשית כל מודול מומש בנפרד, וסימולציה של כל מודול בנפרד, ולאחר מכן סימולציה של המודול יחד, לפני הטמעה ב-RISCV
הטמעה – משלב ה-DECODE (בו נכנסת לראשונה לוגיקה עבור מאיץ ה-AES, פענוח פקודה וערכי רגיסטרים) ועד שלב ה-WB (בו מסתיימת לוגיקת ה-AES בכתיבה של המידע המוצפן לזיכרון)
סימולציה – של כלל האלגוריתם בתוך מעבד ה-RISCV, והשוואה להרצה של AES ב-C.
הרחבות – כוללות הגדרות נוספות של סביבת העבודה, סקריפטים לסינטזה, קומפילציה וסימולציה.

## Slide 14
Base architecture - selected solution
AES engine
AES register file
AES WB
128-bit data
128-bit key
32-bit
128-bit data
128-bit ciphered
32-bit
14
Notes: כאן ניתן לראות את ארכיטקטורת הטמעת ה-AES ב-RISCV, ניתן לראות את מעבר המידע מהרגיסטר פייל של RISCV לרגיסטר פייל של AES (חוט שחור היוצא מ-GPR – General Purpose Registers )
בנוסף ניתן לראות את חוטי הבקרה שמבקרים את לוגיקת ה-AES באדום, חוטי הבקרה שמודול ה-WB מעקב את הפייפ בכחול
ומעבר המידע המוצפן לכתיבה בזיכרון (חוט שחור היוצא ממודול AES WB לתוך LSU – Load Store Unit )

## Slide 15
Commands structure
Opcode
AES register (key or data)
AES function
RISCV register
Not in use
0x3b
0x[0-3]
0x[0-4]
0x[0-31]
0x0
0x0
15
Notes: השלב הבא היה בחירת OPCODE לפקודות ה-AES, ומבנה פקודת ה-AES.
אנו התמשנו ב-32OP מכיוון שהוא לא בשימוש ב-PULPENIX,
מבנה הפקודה שלנו דומה לשל R TYPE, רגיסטר מטרה (AES), רגיסטר יעד (RISCV) ,ופונקצית AES (FUNCT3), שאר הביטים לא בשימוש.

## Slide 16
AES Engine Architecture
16
Notes: אנחנו השתמשנו מימוש קומבינטורי של AES ב-SV
כולל 9 סבבים מלאים
וסבב אחרון ללא ערבול עמודות

## Slide 17
AES Register File Architecture
17
Notes: מבנה הרגיסטר פייל שבנינו עבור ה-AES הינו בעל 4 רגיסטרי KEY, 4 רגיסטרי DATA, ורגיסטר WB
בנוסף נכנסים לרגיסטר פייל אותות כתיבה, כתובת לכתיבה, מידע לכתיבה, פונקציית ה-AES, אות התחלת הצפנה,
היציאות מהרגיסטר הן 4 רגיסטרי KEY, 4 רגיסטרי DATA, רגיסטר WB ואות התחלת הצפנה

## Slide 18
AES Write Back Architecture
18
Notes: מודול הכתיבה לזיכרון
ממומש כמכונת מצבים
מקבל מידע מוצפן, כתובת התחלתית לכתיבה, ואות התחלת כתיבה
יציאות המודול הן אות כתיבה, אות עצירת פייפ ואותות מידע וכתובות לכתיבה.
המודול מקבל את המידע, מחלק אותו ל-4 רגיסטרים, וכותב בכל שלב רגיסטר אחר לזיכרון

## Slide 19
AES Write Back FSM
19
Notes: מכונת מצבים של מודול הכתיבה הינו בעל 3 שלבים
מצב IDLE ממנו מתחילים, וכאשר מגיע אות התחלה של AES עוברים למצב WRITE
במצב WRITE המידע לכתיבה מתעדכן לרגיסטר אותו אנו רוצים לכתוב, והרגיסטר נשלח לכתיבה במודול ה-LSU, ועוברים למצב WAIT
לאחר כל כתיבה יש להמתין 6 מחזורים COUNTER במצב WAIT (מגבלות ה-LSU), ולאחר מכן לחזור למצב WRITE על מנת לכתוב את הרגיסטר הבא, או למצב IDLE (לאחר כתיבת הרגיסטר הרביעי)

## Slide 20
Introduction
AES algorithm
Workflow
Performance
Simulation
Compilation
Synthesis
Manual synthesis using dc_shell is long and complicated.
When working from home, it’s even worse.
The solution is synthesis script:
  Allows us to run synthesis in one command.
  No need of slow and tedious GUI.
  Adding file to the design can be done by adding the file name to the script.
Synthesis
Notes: כשהתחלנו את הפרויקט, שלב הסינטזה היה אורך ומייגע, וכשעברנו לעבוד מהבית הרצת סינטזה הפכה לשלב בלתי נסבל (מבחינת איטיות ה-GUI).
לכן החלטנו לבנות סקריפט שיאפשר לנו להריץ סינטזה בצורה פשוטה ומהירה, וללא פתיחה של GUI איטי ומסורבל.
עם הסקריפט שבנינו קל מאוד להריץ סינטזה, וגם הוספת קבצים לסינטזה מתבצעת בצורה פשוטה.

## Slide 21
Synthesis script
Notes: סקריפט עליון מתאר את הפקודות שאנו רוצים להריץ על ה-DC_SHELL
סקריפט תחתון מכין את הסביבה להרצת הסקריפט של הסינטזה (כולל עדכון שם משתמש בקובץ הפקודות)

## Slide 22
Compilation
GCC doesn't support the new AES commands
Possible solutions:
  Write hardcoded hex commands (using asm .word).
  Update GCC compiler.
  Create external pre-compiler.
Introduction
AES algorithm
Workflow
Performance
Simulation
Compilation
Synthesis
Notes: הקומפיילר של GNU ( GCC – Gnu Compiler Collection ) לא תומך בפקודות החדשות שהוספנו, לכן עלינו למצוא פתרון עבור כתיבת הפקודות בקודים אותם אנו רוצים להריץ
פתרון ראשון הינו המרת הפקודות באופן ידני, דבר ארוך ומייגע, ובכל שינוי בפקודה יש צורך לבצע את ההמרה מחדש
פתרון שני הוא עדכון של ה-GCC, אך מכיוון שגם ENICS LAB בבר אילן הזהירו אותנו מלהיכנס לקומפיילר, וגם הפקודות שהוסיפו בפרוייקט PULP לא נתמכות, הבנו שזה בעייתי.
פתרון שלישי הוא בניית סקריפט שירוץ לפני הקומפיילר של GNU, וימיר את פקודות ה-AES עבורנו.
ניתן לראות בתמונה הדפסה של הסקריפט אותו בנינו, בה הוא מכריז על הצלחה בהמרת הפקודות למספר הקסאדצימלי

## Slide 23
Python’s ctypes
Notes: שימוש בספריית CTYPES של פייטון בתוך הקומפיילר שבנינו מאפשרת לנו לייצר שדות עם גודל בביטים, ולאחד אותם לפקודה של 32 ביט

## Slide 24
Dictionaries
Notes: שימוש במילון של פייטון על מנת לקבל את מספרי הרגיסטרים לפי שם הרגיסטר, ואת מספר פונקציית ה-AES לפי שם הפקודה, מחליף את השימוש בערכים קבועים בקוד, והופך את העדכון שלו לפשוט יותר, ואת הקוד עצמו לקריא יותר.

## Slide 25
Instruction assignment
Notes: כאן אנו רואים דוגמא ליצירת אובייקט מסוג INSTR והשמה של ערכים לשדות שלו
ודוגמא לשימוש במילון הפונקציות של AES (הרבה יותר קריא לקרוא את מספר הפונקציה של AES_RUN מהמילון לעומת השמה של המספר 4 ישירות)

## Slide 26
Simulation
26
Introduction
AES algorithm
Workflow
Performance
Simulation
Compilation
Synthesis
Notes: דוגמא לכתיבת רגיסטר אחד של מידע לרגיסטר פייל AES
ודוגמא לכתיבת רגיסטר אחד של מפתח לרגיסטר פייל AES
ניתן לראות שסימולציה זו הרבה יותר קריאה לעומת פקודות הכתובות במספר בבסיס הקסאדצימלי (.word 0x45453)
(האחוזים בפקודות ה-LUI – Load Upper Immediate משמשים אותנו להצבת ערכים רנדומים ב-KEY ו-DATA לצרכי וריפיקציה)

## Slide 27
Register file simulation
27
Notes: דוגמאת סימולציה של כתיבת מידע לרגיסטר פייל AES
ניתן לראות שרצינו לכתוב DEADBEEF לרגיסטר אחד ו- DEAFBABE לרגיסטר שני, והכתיבה התבצעה בהצלחה

## Slide 28
AES engine simulation
28
Notes: דוגמא לסימולציה של מאיץ ה-AES, ניתן לראות את תוצאת ההצפנה של המידע שטענו בסימולציה קודמת, וידאנו שתוצאת ההצפנה שקיבלנו הינה נכונה בעזרת אלגוריתמים מהאינטרנט (בשלב זה)

## Slide 29
AES WB simulation
29
Notes: דוגמא לסימולציה של מודול הכתיבה, ניתן לראות את התקדמות הכתובת לכתיבה בצהוב (4+ בכל שלב), ואת התחלפות המידע לכתיבה באדום בהתאם לרגיסטר אותו אנו רוצים לכתוב.

## Slide 30
AES verification test
30
Notes: זוהי דוגמא לטסט של מצפין ה-AES
ניתן לראות שההצפנה ב-RISCV זהה להצפנה ב-C, וזהה להצפנה ב-פייטון, לכן הטסט עבר בהצלחה (בכחול)
RISCV רץ ב-5417 מחזורים בעוד C רץ ב-32715 מחזורים, לכן אנו רואים שיפור משמעותי בזמן הריצה ב-RISCV AES לעומת C AES ( פי 6 יותר מהיר, באדום)
הטקסט שהצפנו מסומן בכתום, והטקסט לאחר ההצפנה מסומן בירוק, ניתן לראות שהרקע שמלווה אותנו הוא בעצם הצפנה של המשפט thanks take care, בעוד שלא ניתן להבין זאת כלל ללא פענוח הטקסט המוצפן.

## Slide 31
Performance
 | GenPro PULPenix | GenPro PULPenix AES
Timing (slack) |  | 
Area |  | 
Power |  | 
CoreMark |  | 
 | GenPro PULPenix | GenPro PULPenix AES
Timing (slack) |  | 
Area |  | 
Power |  | 
CoreMark |  | 
31
Introduction
AES algorithm
Workflow
Performance
Simulation
Compilation
Synthesis
Notes: ניתן לראות שהביצועים מבחינת צריכת הספק ואורך מסלול קריטי בקושי השתנו, בעוד צריכת המקום עלתה פי ארבע.
אנו עשינו שימוש במאיץ קומבינטורי, בעוד שימוש במאיץ סינכרוני יכול להקטין את השטח, אך לעלות בהספק ובזמן.

## Slide 32
Conclusions
Successfully integrate AES engine inside RISCV core
  Minimal effect on power and timing performance
  Significant effect on area
Create user friendly AES commands support
  Add compiling scripts that run before GNU’s compiler
  Create AES verification script
Improve existing simulation scripts
  Improve GenPro setup script
  Add new simulation options
Add synthesis script
  No need to open dc_shell to synthesize the project
32
Notes: לסיכום, מימשנו בהצלחה מאיץ AES בתוך מעבד RISCV, תוך שמירה על ביצועי POWER ו-TIME, אך עם השפעה ניכרת על ה-AREA
ייצרנו סביבת משתמש קלה לשימוש, הכוללת כתיבת פקודות בצורה דומה לפקודות המקוריות של RISCV, ובנוסף סקריפט בדיקה למערכת ה-AES
שיפרנו את הסקריפטים המקוריים, והוספנו אפשרויות סימולציה.
הוספנו סקריפט סינטזה המקל על השימוש והפיתוח בבקר ה-PULPENIX.

## Slide 33
Questions?

## Slide 34
Thank you for your time!